OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na

przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080608C Jastrzębie - Przydatki - Świerczynki

od km 0+000 do km 0+440 dz  nr 55/3

- Opis robót

- Roboty przygotowawcze: oczyszczenie nawierzchni, regulacja wysokości urządzeń podziemnych, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco, wyrównanie nawierzchni cienką warstwą na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej

- Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej

- Dane o dokumentacji: projekt budowlany- wykonawczy, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne

- Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji

- kategoria drogi – L

- kategoria ruchu – KR 1

- prędkość projektowa – 40 km/godz.

- długość odcinka – 0,440 km

- szerokość jezdni – 5,0 m do 6,2 m

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt na przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080608C Jastrzębie - Przydatki - Świerczynki od km 0+000 do km 0+440 na długości 0,440 km polegający na wykonaniu cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej

Przebudowa  nawierzchni ma na celu poprawienie przejezdności na w/w odcinku drogi oraz przedłużenie okresu użytkowania.

Przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka. Szerokość pasa drogowego od 8 do 10 m.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

- nr 55/3 - mienie komunalne Gminy Bartniczka.

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa nawierzchni jezdni geometrycznie pokrywa się z jezdnią drogi.

Jezdnia w 90% posiada przekrój uliczny z jednostronnym chodnikiem.

Obecnie na istniejącej nawierzchni bitumicznej występują lokalne wykruszenia i wyboje.

Szerokość jezdni - 5 m do 6,2 m. Spadki poprzecze nawierzchni 1,0 - 2,5%.

Odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej w drodze.

Zieleń przydrożna - nie występuje.

5. Warunki gruntowo – wodne

Projektowany zakres robót związany z przebudową nawierzchni jezdni nie wymaga przeprowadzania badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

6. Rozwiązania projektowe

Istniejąca droga posiada parametry wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z późniejszymi zmianami.

Parametry techniczne drogi:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 40 km/godz.

- szerokość jezdni - od 5 m do 6,2 m

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjno-wysokościowym

Projektowane roboty nawierzchniowe wykonywane będą na istniejącej nawierzchni jezdni.

Nie dokonuje się zmian w geometrii i profilu istniejącej drogi.

6.2. Zakres robót i konstrukcja nawierzchni

Projektowany zakres robót składa się z elementów:

1. Robót przygotowawczych

2. Robót nawierzchniowych

6.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty mają na celu przygotowanie istniejącej nawierzchni do wykonania robót nawierzchniowych - cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej.

Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie:

- oczyszczenie nawierzchni

- regulacja wysokości urządzeń kanalizacji - studni i wpustów ulicznych

- remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco wykonany remonterem

- ułożeniu na części nawierzchni warstwy wyrównawczej - cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej

6.2.2. Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchniowe polegają na wykonaniu cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Roboty mają za zadanie odnowę istniejącej nawierzchni oraz wydłużenie czasu eksploatacji drogi.

6.3.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nie zmienia się istniejącego oznakowania drogi.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

9.  Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

10. Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

11. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa nawierzchni jezdni nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja robót nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych robotami,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

12. Urządzenia obce i uzgodnienia

Powierzchniowy charakter robót nie wymaga uzgodnień branżowych.

13. Uwagi końcowe

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 500 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne dla środowiska.