OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na

przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080603C Stare Świerczyny - Koziary - Świerczynki

od km 0+000 do km 1+620    dz nr 161/3; 6/1

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

CPV 45233142-6

- Opis robót

- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne: oczyszczenie nawierzchni, ścinanie poboczy - usunięcie darniny, wywiezienie nadmiaru gruntu, remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, skropienie emulsją asfaltową

- Nawierzchnia: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi

- Dane o dokumentacji: projekt budowlany- wykonawczy, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne

- Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji

- kategoria drogi – L

- kategoria ruchu – KR 1

- prędkość projektowa – 40 km/godz.

- długość odcinka – 1,170 km

- szerokość jezdni – 5  m

- pobocza gruntowe - 1,0 m

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt na przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080603C            Stare Świerczyny - Koziary - Świerczynki od km 0+000 do km 1+620 na długości 1,620 km polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni - podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi.

Przebudowa  nawierzchni ma na celu poprawienie przejezdności na w/w odcinku drogi oraz przedłużenie okresu użytkowania przed wykonaniem wzmocnień istniejącej konstrukcji nawierzchni

Przebudowę zlokalizowano w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka. Szerokość pasa drogowego od 8 do 12 m.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

- nr 161/3; 6/1 - mienie komunalne Gminy Bartniczka

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa nawierzchni geometrycznie pokrywa się z jezdnią drogi.

Obecnie na istniejącej nawierzchni bitumicznej występują liczne spękania siatkowe, lokalne wykruszenia i wyboje. Krawędzie jezdni lokalnie załamane.

Szerokość jezdni - 5 m. Spadki poprzecze nawierzchni 1,5 - 2,5%.

Pobocza gruntowe szerokości średnio 1 m.

Odwodnienie powierzchniowe w pas drogowy.

Zieleń przydrożna - nie występuje potrzeba wycinki drzew i krzewów.

5. Warunki gruntowo – wodne

Projektowany zakres robót związany z przebudową nawierzchni jezdni nie wymaga przeprowadzania badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

6. Rozwiązania projektowe

Istniejąca droga posiada parametry wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z późniejszymi zmianami.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 40 km/godz.

- szerokość jezdni:

- od km 0+000 do km 1+400 – 5,0 m

- od km 1+400 do km 1+620 - od 4,5 m do 5,0 m

- szerokość poboczy gruntowych – średnio 1,0 m z lokalnymi przewężeniami

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjno-wysokościowym

Projektowane roboty nawierzchniowe wykonywane będą na istniejącej nawierzchni jezdni.

Nie dokonuje się zmian w geometrii i profilu istniejącej drogi.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

Projektowany zakres robót składa się z elementów:

1. Robót przygotowawczych

2. Robót nawierzchniowych

6.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty remontowe mają na celu przygotowanie istniejącej nawierzchni do wykonania robót nawierzchniowych - powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami

Zakres robót przygotowawczych obejmuje wykonanie:

- oczyszczenie nawierzchni

- ścinkę poboczy z usunięciem darniny

- wywiezienie urobku ze ścinki poboczy

- remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową wykonany remonterem

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową celem uszczelnienia spękanej nawierzchni jezdni przed wykonaniem robót nawierzchniowych.

6.2..2. Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchniowe polegają na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Roboty mają za zadanie wydłużenie czasu eksploatacji drogi.

Podwójne powierzchniowe utrwalenie obejmuje wykonanie:

- powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcji 8/12mm

- powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcji 5/8 mm.

6.3. Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nie zmienia się istniejącego oznakowania drogi.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

9. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

10. Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

11. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych robotami,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

12. Urządzenia obce i uzgodnienia

Powierzchniowy charakter robót nie wymaga uzgodnień branżowych.

13. Uwagi końcowe

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 500 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne dla środowiska.