PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DLA GMINY BARTNICZKA na lata 2013 – 2032

Bartniczka, 2013 rok

SPIS TREŚCI

1.Wprowadzenie.................................................................................... 		1

1.1 Co to jest azbest?...............................................................................		1

1.2  Zastosowanie azbestu......................................................................		2

1.3 Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego.....................................		3

1.4 Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest................................		4

2. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest .................		5

3. Wykaz podmiotów posiadających decyzje zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest......................................		5

4. Metody realizacji programu ...................................................................		5

5. Finansowe aspekty realizacji  programu ................................................		6

6. Regulacje prawne ...................................................................................		7

7. Podsumowanie ............................................................ ...........................		10

Załączniki :

Załącznik 1	Wzór oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających 			azbest lub wyroby zawierające azbest, a także miejsc występowania

Załącznik 2	Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających   		azbest

Załącznik 3	Prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów 				zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z 		oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji z azbestu

1. Wprowadzenie.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących. W związku z wprowadzeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 roku „W sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki” Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

W celu opracowania projektu rozwiązania problemu związanego z wycofaniem

produktów azbestowych, a zarazem określenia środków finansowania powstał powyższy program dla Gminy Bartniczka.

Podstawowym celem Krajowego Programu Usuwania Azbestu jest oczyszczenie terytorium kraju z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska. Program zakłada usunięcie wyrobów zawierających azbest z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 2032 roku.

Polskie prawodawstwo określa także wymagania dotyczące postępowania

z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także

właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Obowiązki te przedstawiono poniżej.

Program nakłada na gminę następujące zadania:

- przygotowanie planu oczyszczania gminy z wyrobów zawierających azbest

poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie,

- współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących

zagrożeń powodowanych przez azbest,

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów

występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości

i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie

w tym azbestu.

1.1 Co to jest azbest

Azbest zgodnie z art. 160 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150, z późn.zm.) obok PCB zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności, z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on, bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku, z czym po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam przez setki lat. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Odporność azbestu na działanie wysokich temperatur (temperatura rozkładu i topnienia ok. 1500º C), chemikaliów, kwasów

i zasad jest jedną z najważniejszych zalet, dzięki której znalazł szerokie zastosowanie, jako surowiec niepalny w różnego rodzaju wyrobach.

1.2 Zastosowanie azbestu.

W Polsce od wielu lat stosowano azbest w różnych dziedzinach gospodarki. Jego znakomite właściwości użytkowe sprawiły, że znalazł liczne zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym, w energetyce, instalacja przemysłu chemicznego, w przemyśle motoryzacyjnym oraz wielu innych dziedzinach gospodarki.

Na świecie znanych jest, ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji, których używano azbestu. Są to głównie wyroby stosowane w budownictwie, jako pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz elementy izolacyjne. Azbest wykorzystywany był również między innymi przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, np. kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, suszarek do włosów oraz siatek azbestowych. Surowca tego używano także do produkcji farb, pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:

„wyroby miękkie” - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000 kg/m3, to słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60 % udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia.

„wyroby twarde” - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000 kg/m3, zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15 %) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Zastosowanie materiałów budowlanych zawierających azbest i kierunki

wykorzystywania azbestu podano w tabelach poniżej.

| Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- |
| Płyty azbestowo – cementowe faliste | Pokrycia dachowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie | Ściany osłonowe, działowe, okładziny zewnętrzne, osłona ścian i przewodów wentylacyjnych i instalacyjnych, chłodnie kominowe i wentylatorowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie typu „karo” | Pokrycia dachowe, okładziny zewnętrzne |
| Rury azbestowo – cementowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe) | Przewody wodociągowe i kanalizacyjne, |
| Kształtki budowlane azbestowo – cementowe | Przewody wentylacyjne, podokienniki,, osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |

Wyroby zawierające azbest, a w przypadku ich usunięcia – odpady zawierające

azbest stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO, jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny są w tej sprawie jednoznaczne. Dlatego zastępowanie rur azbestowo – cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bez azbestowymi powinno następować sukcesywnie w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bez azbestowe.

Sztuczne włókna mineralne wprowadzane są na coraz szerszą skalę jako zamienniki azbestu. Wyroby oferowane są w postaci luźnej, jak również w postaci mat, płyt, taśm, sznurów, szczeliw, tektury i papieru. Wyroby charakteryzują się dobrymi właściwościami izolacyjnymi (termicznymi, elektrycznymi i akustycznymi) oraz odpornością chemiczną takie jak : erionit, wollastonit, attapulgit, sepiolit.

1.3 Szkodliwość azbestu dla zdrowia człowieka

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do organizmu. Wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci schorzeń, takich jak pylica azbestowa (azbestoza) i rak płuc. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.

1.4 Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

Demontaż pokryć azbestowo - cementowych jest ściśle regulowany przepisami

prawnymi. Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne.

Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów

komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,

- umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem",

"Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony",

- zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji

włókien azbestu.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga:

nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe, odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze. Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania odpadów. Obecnie jedyną dopuszczoną ustawowo metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do właściciela nieruchomości. Jednak poważną przeszkodą jest brak środków finansowych, co uniemożliwia większości właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z usuwaniem azbestu, który występuje między innymi w płytach eternitowych pokrywających dachy budynków. Jednym ze sposobów przyspieszenia procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym nieodpowiednim postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest, jest pomoc mieszkańcom przez Gminę w pozyskaniu dofinansowania np. kosztów usuwania,

transportu i unieszkodliwiania tychże odpadów.

2. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest.

Zabudowania, gdzie zidentyfikowano wyroby azbestowe to przede wszystkim powierzchnie dachowe budynków gospodarczych, magazynowych oraz mieszkalnych. W Gminie Bartniczka ilość wyrobów zawierających azbest na dzień 30.11.2012r. oszacowano łącznie na 104.880,00 m2.

Szacunkowa waga powyższych wyrobów to około 1.153,68 Mg.

Aktualnie w województwie kujawsko - pomorskim wydzielono kwatery do składowania odpadów azbestowo-cementowych w dwóch składowiskach: w miejscowości Małociechowo i Teodorowo.

Wykaz istniejących i przygotowanych składowisk odpadów zawierających azbest

w województwie kujawsko – pomorskim :

1. Składowisko Odpadów niebezpiecznych Małociechowo gm. Pruszcz – zarządzający „ECO-POL Spółka z o. o. ul. Św. Jana 18D, 87 -140 Chełmża.

2.  Składowisko Odpadów Bycz – Teodorowo – Utylizacja Odpadów, Zakład Instalacji Sanitarnych, ul. Szybka 30, 88-200 Radziejów.

3. Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Gminy Bartniczka :

1. Zakład Ciesielski Duks Walter, Gołkówko 12, 87 – 322 Jastrzębie.

4. Metody realizacji programu

Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych  od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w odpowiednim horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów   ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo -   azbestowych, zgodnie z przepisami prawa..

W niniejszym programie przyjęto następujące założenia:

- uczestnikami programu są mieszkańcy Gminy Bartniczka,

- informacja o programie jest ogólnodostępna,

- uczestnictwo w programie nie jest obowiązkowe.

Niniejszym programem postuluje się przyjęcie następujących zasad:

- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest będzie następowało na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,

- prace będą realizowane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenia,

- po zdemontowaniu materiałów zawierających azbest uprawniona firma przedstawi kartę przekazania odpadu i protokół odbioru.

Realizacja programu polegać będzie na:

1. Stworzeniu bazy danych wynikającej z przeprowadzonej inwentaryzacji o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest z uwzględnieniem stopnia pilności ich usunięcia.

2. Prowadzeniu działalności szkoleniowej dla pracowników administracji samorządowej w zakresie przepisów i procedur obowiązujących w kontakcie z azbestem.

3. Prowadzeniu działalności informacyjno-popularyzacyjnej nt. szkodliwości azbestu i bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz prawidłowego ich usuwania.

4. Wypracowaniu zasad pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

5. Podjęciu działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.

6. Oznakowaniu pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.

7. Zapewnieniu zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji  architektoniczno – budowlanej.

8. Usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów Gminy Bartniczka.

9. Eliminacji możliwości powstawania „dzikich” wysypisk, na których istnieje niebezpieczeństwo składowania odpadów zawierających azbest.

10. Prowadzeniu monitoringu realizacji programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

11. Okresowej weryfikacji i aktualizacji programu.

5. Finansowe aspekty realizacji programu

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia przyjęto kwotę 35 zł/m2 za zdjęcie i unieszkodliwienie m2 płyt falistych - ceny utylizacji wraz z transportem wahają się od 25 - 45 zł za m2. Przy ustalaniu kosztów wzięto pod uwagę informacje od firm, które prowadzą tego typu działalność na terenie Gminy Bartniczka oraz terenu powiatu brodnickiego.

Do obliczeń przyjęto, że odpady azbestowe będą składowane na składowisku w miejscowości Małociechowo. Średni koszt składowania płyt azbestowych na tym składowisku wynosi 300 zł/Mg.

Na terenie Gminy Bartniczka zinwentaryzowano około 104.880,00 m2 płyt azbestowo - cementowych. Biorąc pod uwagę powyższe dane można przyjąć, że całkowity koszt utylizacji eternitu z terenu gminy wyniósłby 2.622.000,00 zł.

(dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysięc złotych 00/100), według wyliczenia (104.880,00 x 25 zł/m2 ). Do kosztów tych należy doliczyć kwote około 30.000,00 zł przy realizacji wymiany około 1,2 Mg rur wodociągowych z zawartością azbestu.

O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki oceny stanu technicznego pokrycia dachowego.

W ramach zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dofinansowywane będą koszty dotyczące demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Ze względu na fakt, iż budżet gminy nie pokryje w całości kosztów utylizacji azbestu zakłada się udział środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacje i kredyty krajowe

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczone między innymi na wspomaganie działalności w zakresie:

- realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie    środowiska,

- realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi.

Fundusze Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) jest to dokument określający system wykorzystania oraz wdrażania funduszy unijnych:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

2. Europejskiego Funduszu Społecznego,

3. Funduszu Spójności.

Cele Narodowej Strategii Spójności będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego:

a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

c) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

d) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

e) Program Operacyjny Pomoc Techniczna,

6. Regulacje prawne

I. Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 3) właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 wyżej wymienionego artykułu, jeśli ich realizacja między innymi może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) Zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).zgodnie z art. l ust. l ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym między innymi odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym i

wojewódzkim. Ustawa określa zakres planów gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania i sposób monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zgodnie z art. l ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje zasady opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej występowania azbestu.

5. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 10 , poz. 72).

II. Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,

-15 01 11* -  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami

ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest.

- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie

rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986 ze zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz.31)

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz.549 z poźn. zm.)).

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

III. ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

7. Podsumowanie.

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza. Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

Załącznik nr 1 do Pogramu usuwania wyrobów zawierających azbest

dla Gminy Bartniczka na lata 2013 – 2032

Załącznik 2 do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

dla Gminy Bartniczka na lata 2013 – 2032.

Załącznik nr 3 do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

dla Gminy Bartniczka na lata 2013 – 2032.